Okruhy a kontrolní otázky ke zkoušce B4B38NVS (verze r. 2020)
Procesory s jádrem ARM Cortex - M3,
(V dalším textu dotazy směřují na jádro ARM Cortex- M3 - proto, pokud je dotaz na procesor, míní se tím ARM Cortex- M3).
Základní rysy architektury, obsazení adresního prostoru, registry, zásobník, způsob jeho využití.
Kde je v adresním prostoru oblast pro vnitřní paměť programu, oblast pro vnitřní paměť SRAM, oblast pro vstupně výstupní a další perieferie na čipu procesoru?
Kolik bitů mají: registry, adresa, jaký je rozsah adresování, kolik GByte?
Co je to „Link registr“, k čemu slouží, jak se řeší volání podprogramu a jak se zajistí uložení návratové adresy? Musí se vždy z link registru návratová adresa ukládat do zásobníku, nebo je možné v jednoduchých případech použít přímo návratovou adresu z link registru?
Napište příklad instrukce, která řeší návrat v takovém případě. Napište příklad instrukce řešící návrat z podprogramu, v případě, že adresa je v zásobníku.
Co je to pseudoinstrukce? Co řeší pseudoinstrukce LDR R2, =0x87654321, kde je uložené číslo 0x87654321, když nemůže být součástí normální instrukce (nápověda – literal pool – data – literal uložená do programové paměti adresovaná relativní adresou, viz přednášky + „Arm assembler guide“)
Jak se zapisují hexadecimální a binární čísla v assembleru ARM, co značí zápisky 2_100110111, 0xFF, jaká čísla to představuje?
Jak se mění adresa vrcholu zásobníku po vykonání instrukce PUSH, kterým směrem se plní zásobník, kde může být umístěn zásobník?
Muže být zásobník umístěn od adresy 0x08000 0200 (nápověda: zde je prostor pouze pro ROM. Paměť RAM dle definice může být až 0x2000 0000)?
Pokud je ukazatel zásobníku SP nastaven na 0x200400 a provede se jeden zápis návratové adresy (adresa 0x08004001) , na jaké adrese bude uložen Byte s hodnotou 0x01 a na jaké adrese bude uložena hodnota 0x08 ?
Může se inicializační hodnota pro zásobník volit 0x2000 0000 ? (nápověda: ne, protože hned při prvním použití zásobníku by došlo k pokus o zápis do prostoru mimo RAM).
Kolik Byte se v zásobníku spotřebuje na uložení jedné návratové adresy? (nápověda: 4 Byte)
Přístup typu Bit Banding – jak se určí adresa pro čtení a zápis typu Bit Banding, kolik bitů se zapíše jedním zápisem typu Bit Banding? Popište princip a využití adresování metodou bit banding. Jak je možno modifikovat pouze jediný bit slova v paměti (nápověda - metoda „read – modify – write, využití logických operací AND, OR). Demonstrujte na příkladu modifikace jediného bitu nejnižšího bitu slova - do „1“.
Co v assembleru ARM znamená zápis HODNOTA EQU 0x_12003400, jedná se o instrukci procesoru nebo direktivu assembleru?
Vysvětlete zápisy:
SEG_B EQU 2_00000010
SEG_C EQU 2_00000100
jednicka EQU SEG_B :OR: SEG_C
Direktiva překladače LTORG, funkce, význam, použití. Kdy je potřeba využít direktivu LTORG? Uveďte malý úsek programu s korektním použitím direktivy LTORG, tak, aby se mohl vytvořit korektní program.
Procesor STM32F100x, struktura, vlastnosti, použití (pouze v rozsahu přednášek a cvič.)
(V dalším textu dotazy směřují na procesor STM32F100x a jeho použití. Proto, pokud je dotaz na procesor, případně připojení obvodů a dalších částí, míní se tím STM32F100x a spolupráce s ním, jak bylo prezentováno v přednáškách, případně probíhalo ve cvičeních.)
 Vstupně, výstupní brány, konfigurace, varianty nastavení vstupně / výstupní brány. Jak se zapisují data na výstupní brány, jak se čtou data ze vstupní brány, co se musí provést před použitím brány? Popište funkci brány v režimu „open drain“, co se míní pojmy „pull up“, „pull down“ rezistor, „floating input“ při konfiguraci V/V brány?
Nakreslete způsob připojení tlačítka k bráně, popište způsob čtení jeho stavu. Je nutno využívat vždy vnějšího „pull- up“ rezistoru, či existuje jiné řešení? Je možno využít nějakého vnitřního rezistoru ve V/V bráně?
Odskoky tlačítka, podstata, projevy, jak se ošetří programově? Pokud by odskoky tlačítka nebyly ošetřeny, jak by se to mohlo projevit?
Rozhraní:
Obvod UART (USART), sériová komunikace, rozhraní RS-232, RS 422, RS 485, uspořádání, příslušné obvody, připojení na vedení.
Jaké napěťové úrovně byste očekávali na rozhraní RS 422 (případně RS482) proti zemi a mezi vodiči navzájem? Kolik vodičů je potřeba pro přenos jednoho datového signálu pomocí rozhraní RS 422? Které z rozhraní ( RS 422, RS 485) je uzpůsobeno pro obousměrnou komunikaci a pro komunikaci typu „sběrnice“.
Co znamená pojem „zakončení vedení“ (u RS 422 a u RS485)? Jaké vedení se používá pro RS 422 a pro RS 485? Zakreslete situaci zachycující dvě jednotky – vysílač a přijímač propojené rozhraním RS 422. Kde je vedení zakončené a jak? Kam se umístí zakončovací rezistor? Jakou hodnotu přibližně bude mít (velikost). V čem se odlišuje rozhraní RS 422 od RS 485?
Jaké maximální rychlosti přenosu na malé vzdálenosti předpokládáte u rozhraní RS 422, RS 485?
Diody a bipolární tranzistory
Křemíková dioda s přechodem PN, uspořádání, funkce, voltampérová charakteristika, dynamický (diferenciální) odpor diody. Jaké napětí bude na Si diodě, pokud jí bude protékat proud cca 10 mA? Jak se mění dynamický odpor LED s rostoucím proudem? Linearizace VA charakteristiky diody.
Jak se nahradí LED (náhradní schéma, náhradní linearizovaný model diody) pro výpočet obvodu s ní (např. ovládání LED procesorem).
Nakreslete do společného grafu VA (volt-ampérovou) charakteristiku Si diody a VA char. Červené LED, označte osy a měřítka – velikost proudů a napětí.
Jaké napětí v předním směru (mezi anodou a katodou) bude na Si-křemíkové diodě, LED červené, LED zelené, LED modré, pokud jimi protéká proud?
Může se pinem procesoru STM32F100 s napájením + 3,3 V budit přímo (bez rezistoru) anoda zelené LED, jejíž katoda je zapojena na zem? Odpověď zdůvodněte a vysvětlete.
Je možno (smysluplně) realizovat obvod, kde by se pinem STM32F100 budily dvě sériově zapojené modré LED ( zapojené mezi pin brány procesoru a zem. Odpověď zdůvodněte a vysvětlete.
Bipolární tranzistor, uspořádání, elektrody, stejnosměrný proudový zesilovací činitel h21E, jeho určení. Bipolární tranzistor NPN jako spínač. Návrh spínacího obvodu s tranzistorem. Jaké napětí (přes rezistor) se musí přivést na bázi bipolárního tranzistoru NPN, aby mohl sepnout? Bipolární tranzistor, zapojení se společným editorem (SE), zapojení se společným kolektorem (SK), emitorový sledovač. Bipolární tranzistory NPN, PNP, základní parametry, funkce, základní zapojení, mezní parametry. Bipolární tranzistor jako spínač.
Napětím řízený zdroj proudu (pro LED) s tranzistorem.
Jaké bude přibližně napětí na výstupu emitorového sledovače (s tranzistorem NPN BC546a
rezistorem 1000 Ohmů v emitoru) pokud na bízi je připojen výstup DA převodníku z STM32F100, kde je nastaveno napětí +2 V?
Jak bude velká změna napětí (jaká nová hodnota napětí bude na výsupu) na výstupu emitorového sledovače (viz příklad výše), pokud na bázi je připojen výstup DA převodníku z STM32F100, kde je nataveno napětí + 2 V a to se změní na 1,9 V? Jaké je přibližně napěťové zesílení emitorového sledovače?
Proč („pro zesílení čeho“) se emitorový sledovač s tranzistorem používá, když má malé napěťové zesílení?
Tranzistor v zapojení emitorového sledovače (v zapojení SK – se společným kolektorem) pracuje obvykle a) v lineárním režimu, b) ve spínacím režimu. Odpověď zdůvodněte a vysvětlete.
Co to znamená, že bipolární tranzistor je v saturaci? Jaké bude v takovém stavu napětí UCE (přibližná velikost napětí kolektor – editor)?
Nakreslete zapojení a popište způsob určení zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru NPN. (nápověda – přednáška - zapojení ) Jaká je obvyklé hodnota napětí UBE ?
Nakreslete zapojení s bipolárním tranzistorem NPN, na němž vysvětlíte zesílení proudu tímto tranzistorem.
Nakreslete schématickou značku bipolárního tranzistoru NPN, PNP a označte elektrody emitor, báze, kolektor.
Jaký vztah mezi proudem kolektoru a proudem báze u bipolárního tranzistoru (v lineárním režimu- tedy ne ve spínacím režimu).
Co to znamená, že bipolární tranzistor v obvodu funguje jako spínač, jaké jsou proudové poměry v daném obvodu? Jaké stavy tranzistoru nasávají? Jak se volí hodnoty proudu do báze tranzistor, pokud má být ve stavech odpovídajících ON a OFF.
Nakreslete schéma obvodu s tranzistorem NPN v zapojení SK, (jako sledovač napětí- „emitorový sledovač“) pro připojení zdroje signálu ke vstupu AD převodníku v STM32x. Jak velké má napěťové zesílení emitorový sledovač? Na výstupu emitorového sledovače s tranzistorem (pro malé proudy- např. BC546) se změní odebíraný proud o hodnotu 1 mA, Jak se změní vstupní proud (proud do báze), uveďte vztah. Který parametr tranzistoru je k výpočtu potřeba. Zvolte jeho (obvyklou) hodnotu.
Navrhněte schéma spínacího obvodu (kombinace tranzistorů NPN, PNP, oba v zapojení SE) a výpočtem určete parametry prvků bloku pro ovládání LED „žárovky“ s napájením 12 V a proudem 250 mA. Jak velký příkon má tato žárovka? (Nápověda - LED žárovky na 12 V mají v sobě již zabudováno nastavení omezení proudu, tedy stačí řešit pouze obvod spínání proudu bez potřeby nastavení jeho velikosti.)
Jaké (přibližně) bude napětí UBE (napětí - na bázi vůči emitoru) tranzistoru NPN – použitého jako spínač (zapojení SE) pro ovládání LED s proudem cca 10 mA?
Navrhněte zdroj proudu pro LED s tranzistorem BC546, který bude nastavovat proud do LED (UL = 2 V) 0 až 10 mA podle napětí na bázi, která je ovládána výstupem převodníku DA v STM32F100 (volíme maximální hodnotu UOUT =2 V). Určete výpočtem velikost emitorového odporu, nakreslete schéma a vysvětlete funkci. (Nápověda- viz úloha ze cvičení.)
Navrhněte obvod s procesorem STM32F100 pro ovládání osvětlovacího bloku LED (s požadovaným napájecím napětím +12 V a proudem 500 mA; omezení proudu je v bloku LED je již zabudováno). Jsou k dispozici bipolární tranzistory NPN a PNP. Parametry tranzistorů si zvolte. Určete parametry potřebných součástek. Nakreslete schéma obvodu.
Co to znamená, že bipolární tranzistor (NPN) pracuje ve spínacím režimu (pracuje jako spínač). Co je podmínkou toho, aby tranzistor byl sepnut? V čem se liší režimy tranzistoru, kdy pracuje jako spínač a kdy pracuje v lineárním režimu (jako proudový zesilovač)? Ve výstupních charakteristikách tranzistoru vyznačte oblasti, v který trantistor pracuje jako spínač.
Stejná otázka, jako je předchozí- ale pro unipolární tranzistory typu MOS FET- tedy tranzistor MOS FET jako spínač.
Navrhněte obvod s tranzistorem BC546 (h21E = 300), pro ovládání LED pinem procesoru STM32F100s napájením VDD = + 3,3 V, proud LED má být 50 mA, napájení obvodu LED ze zdroje napětí + 5 V. Nakreslete schéma a výpočtem určete parametry použitých součástek. Napětí na LED předpokládejte UF = 2 V.
Jaké bude přibližně UBE - napětí na bázi tranzistoru NPN (proti editoru – napětí UBE), pokud poteče proud do jeho báze?
Navrhněte obvod (s využitím bipolárního tranzistoru NPN), kde se pomocí výstupu převodníku DAC v STM32F100 bude pomocí tranzistorového stupně řídit proud skupiny tří sériově zapojených LED napájených ze zdroje +12 V v rozmezí od 0 do 10 mA
Pinem procesoru STM32F100 se má ovládat napájení LED žárovky (určené na 12 V a odebírající proud 1 A), kde je záporný vývod pevně spojen se svorkou GND- palubní sítě. (Nápověda - jedná se o zapojení typu „High side switch“ Lze použít zapojení se dvěma tranzistory - NPN a PNP. K dispozici je tranzistor NPN typu BC546 s h21E = 300 a tranzistor PNP typu BD140 s h21E = 80. Nakreslete schéma a určete parametry použitých prvků.
Operační zesilovač
Ideální operační zesilovač a jeho vlastnosti, schématická značka a vývody. Ideální operační zesilovač jeho základní funkce a parametry.
Jaký je vstupní odpor, vstupní proud, napěťové zesílení ideálního operačního zesilovače.
Nakreslete zapojení sledovače s operačním zesilovačem, jaké je jeho napěťové zesílení? K čemu se může využít?
Neinvertující zapojení operačního zesilovače, schéma, vztah pro zesílení.
Pojmy- symetrické a nesymetrické napájení operačního zesilovače. Která varianta se ve vestavných systémech více používá a proč? Nakreslete schéma zapojení sledovače (zesílení + 1) s operačním zesilovačem LM324 s nesymetrickým napájením ze zdroje 5 V.
Zdroj signálového napětí má velikost v rozmezí +0,1 až +0,2 V. Nakreslete zapojení zesilovače s operačním zesilovačem (např. LM324- jako ve cvičeních) tak, aby se tento signál pro vstup ADC v STM32F100 zesílil tak, aby se po zesílení pohyboval v rozmezí od +1 až + 2 V. Určete potřebné velkosti odporů. U operačního zesilovače předpokládejte nesymetrické napájení ( „single supply“) + 5 V .
Navrhněte zdroj proudu 0 až 20 mA s operačním zesilovačem a tranzistorem NPN pro buzení skupiny sérově zapojených LED. Sekce 4 sériově zapojených červených LED (celkové napětí na LED cca 8 V) bude napájena ze zdroje + 12 V. Předpokládejte ovládání zdroje proudu výstupem DAC ( Digitálně analog. převodníku) STM32F100. (Nápověda- schéma- viz přednášky zdroj proudu s operačním zesilovačem. Předpokládejte, že DAC může poskytnout na výstupu napětí UDAC = 0 až 2 V. Napájení operačního zesilovače lze zvolit jako nesymetrické + 5 V.
Navrhněte neinvertující zesilovací blok s operačním zesilovačem LM324, který bude mít zesílení AU = + 5.
Zdroj proudu s operačním zesilovačem a tranzistorem NPN. Navrhněte blok zdroje proudu(pro LDE) řízeného napětím s operačním zesilovačem LM324, který bude mít pro vstupnínapětí 0 až 1 V na výstupu proud 0 až 10 mA.
Navrhněte řízený zdroj proudu 0 až 50 mA pro skupinu čtyř sériově zapojených LED (každá LED UL = 2 V) a operačním zesilovačem LM324 a tranzistorem BC546, který má být řízen napětím 0 až 1 V z výstupu převodníku DA procesoruSTM32F100. Nakreslete schéma, určete parametry součástek. Jaké minimální napájecí napětí a maximální napájecí napětí lze použít, aby obvod správně fungoval a současně se nepřekročila se nepřekročila výkonová ztráta kolektoru 300 mW na tranzistoru (P = UCE x IC ) .
Co znamená pojem „virtuální nula“ v zapojení s operačním zesilovačem. Má operační zesilovač vstup (pin) označený jako GND – zem? Kolik napájecích pinů má operační zesilovač?
MOS tranzistory a další prvky pro vestavěné systémy a jejich aplikace
Tranzistor typu NMOS a PMOS s indukovaným kanálem. charakteristiky, prahové napětí, substrátová dioda, a její působení, Vlastnosti, výstupní
Jaké vývody má tranzistor NMOS s indukovaným kanálem (pokud tranzistor má 3 vývody a pokud má 4 vývody).
Co je to prahové napětí NMOS tranzistoru s indukovaným kanálem, k čemu je třeba tuto hodnotu znát? Jak byste toto napětí experimentálně určili. Navrhněte příslušné schéma. (Nápověda, tranzistor NMOS se zapojí do obvodu podobně jako tranzistor NPN při určování jeho parametru h21E , avšak s tím rozdílem, že se u NMOSFET napětí na elektrodu Gatenastavuje např. pomocí potenciometrického trimru nebo externího zdroje nastavitelného napětí.)
Na jaký potenciál se v obvodu připojí substrát tranzistoru NMOS, pokud je samostatně vyveden? Jak se připojí, pokud je použit ve vestavném systému s napájením +5 V a GND? (Nápověda: na nejnižší potenciál vyskytující se v obvodu.)
Nakreslete schématické značky unipolárního tranzistoru MOSFET, bipolárního tranzistoru NPN, PNP a označte elektrody editor, báze kolektor.
Nakreslete zapojení, kdy se tranzistorem NMOS (např. BSS170 s indukovaným kanálem N) pinem STM32 (s napájením 3,3 V) ovládá LED v režimu ON - OFF. Který parametr tranzistoru je významný pro výběr tranzistoru pro výše uvedenou situaci?
Je možno výstupem STM32 přímo budit výkonové spínací tranzistory NMOS s indukovaným kanálem? Jaké je omezení? Které parazitní kapacity zde nepříznivě působí, kdy a jak se projevují (nápověda: proces spínání, přeslech parazitní kapacitou C GD z výstupního obvodu na vstup, působení buzení elektrody G). Jakým způsobem jsou číslovány vývody integrovaných obvodů, jak se na pouzdře nalezne vývod č.1. V jakém směru roste číslo vývodu?
Logické obvody CMOS
(V následující textu dotazy směřují k logickým obvodům CMOS, zkráceně LO a jejich použití, proto, pokud jsou např. uvedeny pojmy vstup, výstup, míní se tím vstup, výstup logického obvodu CMOS.)
Logické obvody CMOS, struktura, vlastnosti, uspořádání, základní parametry, úrovně UILmax, UIHmin , UOL , UOH , typická vstupní rozhodovací úroveň. Elementární invertor CMOS, uspořádání, chování, vlastnosti. Náhradní schéma vstupní a výstupní struktury, přítomnost diod ve struktuře CMOS, obvody + 5V na vstupu tolerantní a netolerantní. „Latch – up“ efekt (působení parazitní struktury tyristoru).
Vnitřní odpory výstupu log. obvodu CMOS, náhradní schéma LO CMOS. Mezní proudy IOLmax , IOHmax , IOmax , IGNDmax , ICCmax , Iikmax (proud vstupními diodami) Iokmax (proud diodamive výstupu)- co znamenají tyto parametry?
Klidové vstupní proudy ve standardním ( korektním) zapojení a použití LO CMOS. Výstup – podstata funkce, typu „open drain“.
Pin procesoru STM32F100 je nakonfigurován jako výstupní v režímu OPEN DRAIN. Jaké další opatření je třeba provést, aby byla nějakým způsobem definována i výstupní úroveň UOH -High ( při zápisu. log. 1 do ODR - Output data registru)?.
Bylo by možno pomocí výstupního pinu (STM32F100 s napájením UDD = +3,3 V) nakonfigurovaného do režimu „open drain“ generovat i logické signály o úrovních 0 V a + 2,5V? (Nápověda- použít externí PULL – UP rezistor RPULL - avšak napojený na rozvod napájení + 2,5 V příslušné dané nízkonapěťové logice. Je však třeba počítat s omezenou strmostí náběžné hrany výstupního signálu- přechodový děj, časová konstanta RPULL . C.)
Dynamický proudový odběr logických obvodů CMOS, vztah pro proudový odběr obvodu CMOS s vnitřní ztrátovou kapacitou Cpd , který je na výstupu zatížen vnější kapacitou CL. Vztah pro ztrátový výkon a pro proud. Jak se mění proudový odběr s frekvencí?
Blokování napájení logických obvodů, způsob, důvod a význam, použité součástky. Nakreslete uspořádání obvodu napájení logického obvodu CMOS s využitím blokovacího kondenzátoru a filtrační tlumivky. Čím je ovlivněna volba potřebné kapacita blokovacího kondenzátoru.
Měření na logických obvodech s využitím osciloskopu. Osciloskopická sonda – podstata funkce, důvod použití. Nakreslete principiální schéma osciloskopické sondy. Pokud je pro měření signálu (na výstupu rychlého logického obvodu) k dispozici osciloskop se sondou 6s možností přepnutím dělicího poměru na hodnotu 1:1 a 10:1, kterou z variant zvolíte? Volbu zdůvodněte.
Je možno zařadit do napájecího přívodu UCC logického obvodu CMOS filtrační tlumivku,aniž by současně byl použit blokovací kondenzátor? Popište a vysvětlete situaci, ke které by došlo, pokud by se použilo takové řešení.
Ve zprávě firmy ARM lze U JÁDRA Cortex M0 nalézt údaj: Dynamic Power 78 uW/Mhz (při napájení jádra procesoru napětím 1,2 V), co se asi tímto údajem míní; vysvětlete tento údaj.
Proč se na vstupu logického obvodu (např. invertoru 74HC04) nesmí vyskytovat statická napěťová úroveň poblíž rozhodovací úrovně? Může vstup obvodu CMOS ( např. 74HC04 (bez dalších úprav) zůstat nezapojený „floating“? K čemu by to mohlo vést?
Jaké velikosti mají napětí UILmax , UIHmin , u obvodu 74HCT00 (při napájení 5V). Jaké napětí bude na nezatíženém výstupu STM32 (jehož výstup konfigurovaný jako „Push – Pull“ se chová jako výstup standardního logického obvodu CMOS) ve stavu H a ve stavu L? (nápověda Ucc, a 0- GND).
Jaké napětí bude na výstupu STM32 s napájením UCC = 3,3 V ve stavu H, při zátěži LED (proti zemi), kterou protéká proud 5 mA? (Napětí UCC snížené o úbytek na vnitřním odporu RH - odhad 50 Ohmů a méně).
Nakreslete náhradní schéma výstupu LO CMOS ve stavu H a ve stavu L. Nakreslete náhradní schéma vstupu LO CMOS, např. 74HCxxx, které nemají vstupy + 5 V tolerantní.
Jak se z hlediska uživatele liší u vstupy „+5V tolerantní“ a „5 netolerantní“ u STM32? Jak se to projeví při návaznosti na další obvody. Jak (podle jakého napěťového údaje) se v katalogu nalezne a určí, zda je vstup + 5 V tolerantní, případně, že může mít na vstupu přivedeno signálové napětí, aniž by obvod sám měl přivedeno napájecí napětí.
Výstup STM32 (s napájením UCC = 3,3 V) ve stavu H je připojen na vstup posuvného registru 74HCT595, jehož výstupy jsou nezapojené a jehož napájecí zdroj je buď a) odpojen, b) zkratován. Vysvětlete a popište možné problémy.
Výstupy STM32 (s napájením UCC = 3,3 V) generují impulsy, které jsou připojeny na příslušné vstupy posuvného registru 74HC595 (vybaveného blokovacím kondenzátorem v rozvodu napájení), jehož výstupy jsou nezapojené a jehož napájecí zdroj odpojen. Na svorku UCC obvodu nejsou připojeny žádné další obvody. Bude, či nebude, obvod 74HC595 vykazovat nějakou činnost; co by bylo možno pozorovat na výstupech? Svou hypotézu podložte důkazy vycházejícími z parametrů log. obvodu.
Další otázka vychází ze stejných vstupních podmínek jako předchozí, avšak s tím rozdílem, že svorka UCC je napojena na rozsáhlý napájecí systém logických obvodů. Popište možné problémy a vysvětlete.
Výstupem obvodu STM32 s napájením UCC = 3 V se má budit vstup obvodu CMOS s napájením UCC = 5 V. Který obvod se vybere – obvod řady 74HCxx nebo obvod řady 74HCTxx. (nápověda – srovnání UOH z STM32 a UIHmin vstupu navazujícího obvodu, odpověď – použití HCT, ale vysvětlit).
V systému s STM32 je k dispozici pouze napájecí napětí UCC = 3,3 V, jaké obvody posuvného registru se pro zobrazovač využijí - 74HC164 nebo 74HCT164? ( nápověda HCT může mít pouze typ. napájení + 5 V, HC může mít UCC = 2 až 5, 5 V).
Výstupem STM32 se budí obvod 74HC595. Oba obvody mají napájení UCC = 3,3 V. Které parametry by se měly kontrolovat? (Nápověda: UOH pro STM32 bude 3,3 V , UIHmin pro 74HC je přibl. 0,7 x UCC , tedy to je v pořádku).
Jakými způsoby se může snižovat proudový odběr STM32 (jehož chování z hlediska odběruodpovídá obecnému chován LO CMOS).
Logický obvod CMOS 74HC245 (s výstupem typu push – pull) s napájením UCC = 3,3 V má výstup ve třetím stavu. Může být v této době připojen na sběrnici, kde by jiný obvod vysílal signál o napěťové úrovní 5V? K jaké kolizi by došlo, které diody ve struktuře by se projevily?
Může se na vstup obvodu 74HC04, který má napájení UCC = 3,3 V, připojit výstup z obvodu 74HCT00? (Nápověda: 74HCT má standardní napájení 5V, 74HC04 nemá vstupy +5V tolerantní).
Co se míní u obvodu 74HC595 údajem, že IGNDmax = 70 mA? V katalogu obvodu 74HC595 je uveden údaj IOMax = 25 mA, co tento údaj značí? Bylo by možno tento obvod nasadit tak, že by budil 8 LED (zapojené proti napájení UDD ), současně, každou z nich proudem 25 mA?Co je chybného na této úvaze, který údaj je nutno ještě zohlednit?
Bylo by možno využít obvod 74HC595 pro ovládání 8 LED, s maximálním proudem 15 mA procházející LED, pokud by se programově zaručilo, že by nikdy nesvítily víc, než dvě LED současně? (katalog pro 74HC595 udává: IGNDmax , ICCmax = 70 mA, IOmax = 25 mA).
Jaká typická napájecí napětí se u logických obvodů CMOS, či výstupních obvodu mikroprocesorů používají? ( 5V, 3,3V ).
Co se míní pojmem „low voltage“ logické obvody? Pro jaké napájecí napětí se nejčastěji používají?
Proč se nesmí přepólovat napájení LO CMOS, k čemu by docházelo? Vysvětlete pomocí náhradního schématu (Nápověda – substrátové diody by se dostaly do propustném směru a začal by jimi protékat velký proud, což by v případě chybějícího omezení velikosti proudu zdroje vedlo i k destrukci obvodu).
Jaké napětí by bylo na logickém obvodu CMOS (na jeho napájecích pinech UCC a GND), pokud by se přepólovalo napájení a napájecí zdroj by měl vhodné proudové omezení (např. na 50 mA)? Co znamená výrok, že brána (pin) v procesoru je + 5 V tolerantní?
Mikroprocesor, jeho podpůrné a dohlížecí bloky
Obvod obvod reálného času – RTC (real time clock), funkce, použití, používaná frekvence oscilátoru v RTC. Způsoby řešení, funkce z hlediska uživatele. Jak se řeší, aby v mikrořadiči, kde je vlastní procesor v klidovém stavu (např. v režimu sleep), byla k dispozici informace o reálném času? Funkce a využití části „alarm“ v bloku RTC. Jak se může využívat blok RTC pro snižování proudového odběru mikrořadiče?
Obvod RESET, význam, funkce, použití. Pojmy POR, BOR.
Dohlížecí obvody mikrořadiče, obvod typu „Watch dog“, uspořádání, funkce, použití. Co se ovládá výstupem obvodu watch dog, kam je obvykle napojen?
Funkce RESET, POR (Power on Reset) , BOR (Brown out Reset). Co řeší a jak se využívá blok BOR? Vysvětlete důvody použití bloku BOR - např. ve VS řídicího mechanické akční členy z hlediska bezpečnosti uživatele. Zdroje pro aktivaci reset v MCU (např. v STM32Fxxx). Je možno při vnitřní aktivaci RESET v MCU (např. STM32) zajistit reset dalších vnějších obvodů?
Monitorovací a dohlížecí bloky vestavného systému (supervisory circuits), funkce, bloky, způsoby využití (reset, watch dog, monitorování napájení). Vysvětlete funkci a použití externího, případně interního bloku – dohlížecího obvodu typu „watch dog“ v MCU ve VS.
K čemu se v MCU (např. i v STM32) mohou využít vnitřní bloky programovatelného detektoru napětí PVD (Programmable voltage detector). K čemu CPU tuto informaci z bloku PVD může využít a jaké činnosti případně následně obvykle asi bude provádět?
Zálohování napájení ve VS. Jaká část VS , případně MCU se obvykle zálohovacím zdrojem napájí? Proč se napájí blok RTC a část (CMOS) SRAM? Jak se využijí uložené informace po opětovném náběhu napájení?Napájení procesoru
Napájení MCU ve VS. Blokování napájení, použití blokovacích kondenzátorů a filtračních tlumivek. Důvody rozdělení napájení MCU na analogovou část napájení AVDD a číslicovou část DVDD, pojmy „analogová zem“ AVSS , „číslicová zem“ DVSS. Proč se v systémech s převodníky A/D používá oddělení napájení. Kde se propojí vývody AVSS a DVSS (např. Ve VS s STM32 ? (nápověda – vně pouzdra – v těsné blízkosti, v jednom budu, do kterého se pak nezávislým vodičem přivádí „zem“ měřeného napěťového signálu).
Vysvětlete, proč tyto „země“ tedy nepropojí přímo na čipu výrobce? Vysvětlete působení impedance (především indukčnostní složky) rozvodu „zemí“ na rušení v obvodech VS s MCU. Proč se pro snížení rušení může vkládat tlumivky do rozvodu kladného napájení (VDD ), nikdy však se nesmí vkládat do rozvodu VSS (rozvod „zemí“ - GND). ( Nápověda – GND slouží i jako zpětná cesta signálu.
Co je podmínkou možnosti použití tlumivky v rozvodu napájení MCU (nápověda – použití blokovacích kondenzátorů přímo u MCU). Může se použít tlumivka v přívodu napájení VDD k MCU, aniž by byl použit vhodný blokovací kondenzátor přímo u MCU? K čemu by došlo, pokud by se použilo toto řešení? Jak se volí kapacita blokovacích kondenzátorů, z čeho se vychází při určení vhodné kapacity?
Je proudový odběr MCU konstantní nebo impulsní? Jak je vhodné přivádět napájení do integrovaného obvodu na desce? Je vhodnější, aby rozvod napájení tvořil smyčku s velkou nebo malou aktivní plochou?

Hodinové signály v mikropocesoru
Generátory hodinového signálu ve vestavných systémech s mikrořadiči, základní zapojení oscilátoru s krystalem v technologii CMOS,
Oscilátor s krystalem kmitajícím na základní a na třetí harmonické, jaký je rozdíl? Pojem „krystal“ a „krystalový oscilátor“. Jaké frekvence oscilátoru s krystalem s v mikrořadiči obvykle používají?
Je možno budit mikrořadič vnějším hodinovým signálem, jaké je uspořádání, jaký je význam tohoto řešení. Generátor hodinového signálu typu RC, jeho vlastnosti, výhody a nevýhody oproti oscilátoru s krystalem. Obvod fázového závěsu v bloku generace hodinového signálu, uspořádání, princip funkce. Jak nastavením generátoru hodinového signálu v mikrořadiči může ovlivnit jeho proudový odběr?
Zdroje hodinového signálu, základní schéma oscilátoru s krystalem pro MCU, způsoby vyvedení hodinového signálu, vstup externího hodinového signálu, pojem externí a interní oscilátor. Bloky PLL pro generaci hodinového signálu v MCU.
Jak se v MCU s krystalem 8 MHz může generovat vnitřní hodinový signál o frekvenci 72 MHz? Nakreslete blokové schéma obvodu PLL a vysvětlete jeho funkci. Je možno (např. v STM32) s využitím bloku PLL, oscilátoru s krystalem 8 MHz generovat hodinový signál o frekvenci 12 MHz, vysvětlete.
Způsoby ovlivnění (snižování) proudového odběru VS s MCU. Uveďte možnosti a způsoby snížení proudového odběru VS s MCU STM32. Jak se nevhodným programem může zbytečně zvyšovat proudový odběr STM32F. Jak ovlivňuje proudový odběr v STM32 volba frekvence hodinového signálu pro CPU, sběrnice a periferní obvody?
Blok hodin reálného času RTC
Bloky RTC (real time clock) - blok hodin reálného času, uspořádání, funkce použití, spolupráce s MCU v nízko- energetických módech, pojem probuzení „wake – up“ , „auto wake“.
Navrhněte a vysvětlete způsob využití RTC ve vestavěném systému s bateriovým napájením pro dlouhodobý monitoring teploty s minimalizací spotřeby.
Vysvětlete, jak je asi řešena funkce mobilního telefon (spíše starší typy bez Android a SDRAM), který zachovává reálný čas a možnost buzení i při jeho „vypnutí“. (Poznámka – můžete vyzkoušet, zda náhodou nefunguje i ve Vašem moderním mob. telefonu nebo tabletu.)
Jaká frekvence krystalu se typicky používá pro oscilátor v RTC? Proč se v RTC využívají krystaly o frekvenci 32 768 Hz a ne např. 4, 196 MHz? RC oscilátor v MCU – kde se obvykle používá – na čipu, nebo externě?
Čítačové jednotky v mikrořadičích
Generace signálu PWM, vícekanálová generace PWM se zarovnáním na hranu (kraj) a se zarovnáním na střed, (proč se využívá při vícekanálové generaci PWM také režim se zarovnáním na střed, důvody, vysvětlení.
Čítačové jednotky (ČJ) v MCU (microcontroller) , funkce, způsoby čítání (nahoru, dolu, se zarovnáním na střed) použití, kvadraturní signál, tvar, význam, použití a jeho zpracování v ČJ, funkce ČJ v režimech „input capture“, output compare, spolupráce čítačů s CPU s využitím přerušení.
Generování časově přesného impulsního signálu s využitím jednotky „output compare“. Měření časových parametrů impulsního signálu využitím jednotky „input capture“.
Navrhněte způsob přesného měření střídy signálu PWM z teplotního senzoru využitím jednotky „input capture“.
Vstupy a výstupy , bloky komunikace s obsluhou ve vest. systému (VS) , klávesnice a zobrazovače
Připojení ovládacích prvků VS – připojení tlačítek, maticové klávesnice, způsoby dynamického čtení. Připojení tlačítek s generací přerušení.
Připojení vstupů pomocí paralelně – sériového posuvného registru, připojení výstupů pomocí sériově – paralelního posuvného registru.
Segmentové zobrazovače s LED, připojení zobrazovačů pomocí posuvného registru, dynamicky řízený segmentový zobrazovač, dynamický řízený maticový zobrazovač.
Nakreslete uspořádání indikační jednotky s 16 LED připojené k STM32 pomocí dvou sério-paralelních posuvných registrů, pokud jsou pro to k dispozici pouze tři výstupní piny procesoru.
K čemu je výhodná přítomnost záchytného registru na výstupu sério – paralelního posuvného registru 74HC595, který by se využíval jako doplňková výstupní brána k STM32? V čem je tento obvod výhodnější z hlediska aplikace a tvorby programu pro STM32 oproti posuvnému registru 74HC164?
Je nějaké omezení pro kaskádní řazení registrů 74HC595, příp. 74HC164, použitých v zobrazovací jednotce. Jsou u obvodu 74HC595 a u obvodu 74HC164 prostředky pro jejich kaskádní řazení? Bylo by možno pomocí posuvných registrů 74HC595 ovládat zobrazovací jednotku se 40 LED?
Galvanicky oddělené vstupy a výstupy s optrony
Připojení výstupu ve VS s galvanickým oddělením – s optronem, vstup do VS s galvanickým oddělením optronem. Proč se v některých případech používá galvanicky oddělený vstup, případně výstup?
Nakreslete schéma galvanicky odděleného jednobitového výstupu z VS s STM3F100 s využitím optonu CNY17 (infra dioda a fototranzistror), u nějž předpokládejte proudový přenosový poměr CTR 40 % , napětí v předním směru na infra diodě UF = 1,5 V. Potřebný proud ICE fototranzistorem předpokládejte do 1 mA. Určete parametry prvků.
Polovodičové paměti a spolupráce s nimi
Paměti RWM, ROM, SRAM, DRAM, EPROM, FLASH – typu NOR, NAND, struktura buňky CMOS SRAM, paměťová buňky FLASH (typu NOR) pojem paměťová matice, stránka. Signály pamětí SRAM, FLASH (s paralelním rozhraním), cyklus čtení a zápisu SRAM (grafické znázornění).
Jakým způsobem se u pamětí FLASH NAND používaných např. v paměťových kartách, dosahuje vysokých rychlostí čtení (přenosových rychlostí 10 – 30 Mbyte/ sec a výše), když vlastní proces čtení jednotlivé paměťové buňky je podstatně pomalejší, než by odpovídalo periodě přenosu jednotlivých Byte)?
Vysvětlete principy a použití režimu čtení a zápisu stránky (page mode) u pamětí. Které paměti odpovídají pojmu „non volatile memory“ (paměti, které si podrží obsah i po odpojení vnějšího napájení).

Externí sběrnice a řídicí signály procesoru
Sběrnice procesoru, základní signály, funkce použití, základní časový diagram komunikace CPU se sběrnicí při přenosu dat z (a do) externí paměti.
Nakreslete průběhy signálů sběrnice procesoru při zápisu dat a vysvětlete.

Rozhraní SPI a IIC Bus
Rozhraní IIC (I2C) bus, rozhraní SPI, uspořádání, funkce, způsob přenosu informace. Jaké přenosové rychlosti (Byte/sec) je asi možno dosáhnou s využitím rozhraní IIC a SPI? Které z obou rozhraní je vhodné pro vyšší rychlosti přenosu. Jaké jsou výhody rozhraní IIC Bus oproti SPI? Které z obou rozhraní je vhodné pro spolupráci s posuvným registrem?

Návrh spolehlivého VS odolného proti rušením a výpadkům
Vysvětlete zásady návrhu spolehlivého VS (např. s STM32Fxx) s využitím technických a programových prostředků s ohledem na výskyty na občasného impulsního rušení, způsobujícího krátkodobé výpadky činnosti CPU, s ohledem na krátkodobé výpadky napájení a další rušivé vlivy. Jak se zajistí, aby se CPU, MCU ve VS i po krátkodobé chybě (např. výpadku napájení) mohl vrátit ke správné činnosti bez potřeby zásahu obsluhy.
(Využití POR, BOR, RESET, RTC, watch dog, zálohování napájení externí CMOS SRAM a příslušných oblastí vnitřní SRAM a registrů, využití vhodných blokovacích kondenzátorů na výstupu regulátoru napětí pro zajištění energie pro nezbytnou záchrannou akci (uložení kritických informací potřebných pro opětovný běh programu) před „uspáním“ procesoru. ).

Příklady úkolů návrhu vestavných systémů s mikroprocesorem
Navrhněte VS s STM32Fxx pro ovládání maticového zobrazovače s LED umístěnými v matici 80 sloupců a 8 řádek, který bude zobrazovat připravené texty hlášení, čas a teplotu. Navrhněte způsob uživatelského ukládání textů zobrazovaných zpráv (? využití vnitřní pamětí FLASH, rozhraní RS232 a UART). Co se musí doplnit do VS, aby informační panel byl schopen kdykoliv po zapnutí napájení zobrazovat správnou časovou informaci? Nakreslete možné obvodové řešení celého systému.
Navrhněte vestavný systém počítání návštěvníků výstavy. Předpokládá se samostatný vstup (jednosměrný) a samostatný výstup (jednosměrný). Bude se zobrazovat aktuální počet návštěvníků na výstavě a celkový výpočet návštěvníků od rána daného dne. (Nápověda- pro snímání příchodu a odchodu se inspirujte úlohou z lab. cvičení NVS, dále blok RTC, a 7- segmentový nebo maticový zobrazovač,..)
Navrhněte VS s STM32 pro dohled nad provozem vozidla, který bude zobrazovat rychlost jízdy, čas, ujetou dráhu, maximální rychlost v daném dni, dobu jízdy a dobu bezpečnostních přestávek. Zobrazení se předpokládá s využitím LCD. Informace o otáčení kol se bude získávat ze snímače s výstupem kvadraturního signálu. Systém bude vnitřní paměti zaznamenávat porušení přednastavených podmínek provozu. Navrhněte uspořádání, připojení ovládacích prvků, využití vnitřních bloků MCU.
Navrhněte kompaktní VS pro dohledový – monitorovací systém přepravy mražených potravin (případně též: chlazených léků, krevních derivátů, vakcín). Systém bude s bateriovým napájením a bude monitorovat dodržování předepsaného teplotního režim hluboce mražených potravin – tedy kolísání teploty a především, zda nedošlo ke zvýšení teploty nad povolenou hodnotu. Do paměti se bude ukládat čas a způsoby případného porušení režimu. ( nápověda, blok měření teploty, jako ve cvičeních NVS, blok RTC. Zálohované napájení,..)
Navrhněte VS pro řízení elektrického vytápění (temperování prostoru s ochranou proti zamrznutí vody v rozvodech v sezónně občas používaném rekreačním objektu) prostoru se stálým napájením a připojením na telefon (GSM modem) s využitím obvodu UART. Systém bude současně s využitím optické závory kontrolovat zavření dveří a vyhodnocovat případný průchod osoby vymezeným prostorem. Systém musí i při výpadku napájení zajistit monitorování teplotního režimu a dohledu. Pokud by došlo k mezním stavům, např. k poklesu teploty a současně výpadku napájení, musí zajistit přenos zprávy UART -em na GSM modem. (GSM modem chápejte jako blok s nímž se komunikuje pomocí UART a tzv AT příkazů (viz předmět doc. Nováka). Systém bude mít lokální indikaci stavu s využitím LCD a 4 ovládacích tlačítek. Systém bude mít kompletní zálohované napájení s využitím samostatného akumulátoru s napětím 6 V), jehož napětí bude také STM32 (odporový dělič) monitorovat. V případě poklesu napětí akumulátoru bude také pomocí GSM signalizovat chybu. Při výpadku napájení a následném provozu na akumulátor se musí snížit odběr celého VS.
Navrhněte VS pro řízení osvětlení prostoru s využitím osvětlovače s bílými LED (buzení – PWM) na základě aktuálního světlení. K dispozici jsou fototranzistrory, např. PT204. Systém má zajistit konstantní osvětlení malého prostoru, nezávislé na denní době a atmosférických podmínkách ( poloha slunce, mraky, noc,..). Žádaná velikost osvětlení se nastaví otočným prvkem, např. potenciometrickým trimrem, nebo pomocí tlačítek.
Navrhněte VS pro řídicí jednotku regulace elektrického topení v místnosti. Ovládání topení bude pomocí relé. Využijte STM32F100. Jednotka bude mít indikaci pomocí dvou sedmisegmentových zobrazovačů s LED a nastavení bude pomocí tří tlačítek. Jednotka umožní nastavení teploty na režim pracovního dne a svátku a různým profilem teploty – den, noc. Nakreslete obvodové řešení, připojení prvků k STM32F100. Jak by se řešilo dálkové nastavení parametrů jednotky, a dálkový monitoring aktuální teploty, pokud by byl k dispozici GSM modem komunikující pomocí AT příkazů (viz předmět doc. Novák) s využitím sériového rozhraní v STM32 (UART)?

(Předpokládá se využití znalostí z výuky tohoto předmětu a základních předmětů ČVUT – FEL)
Ke zkoušce se předpokládají znalosti v rozsahu aktuální výuky v rámci přednášek, laboratorních cvičení B4B38NVS a požadované domácí přípravy ke všem úlohám.
Rozsah - dle odpřednášené a odcvičené látky.
CPU – central processor unit – míní se vlastní jádro procesoru
MCU – microcontroller unit – míní se jednočipový mikropočítač- mikrořadič obsahující vlastní procesorové jádru CPU doplněné pamětmi a řídicími, komunikačními a periferními obvody.
VS – vestavěný systém
Poznámka: Studium samostatných přednáškových materiálů v PDF uložených na WWW stránkách předmětu (bez znalosti dalších komentářů a výkladu prezentovaného na přednáškách nepostačuje) neposkytuje plný přehled o problematice. Prosté nakreslení obrázku do zkouškového testu bez vysvětlení a znalosti podstaty věci a souvislostí není plnou správnou odpovědí.
Okruhy 2020 vycházejí z verze pro r. 2019 (dostupné celý semestr na Moodle). Pro r. 2020 jsou pouze drobné změny, malé doplňky otázek, případně zrušení nebo zkrácení otázek.